01 Schrägdachfenster

________________________________________________________________________________

01.01 Schrägdachfenster Lichtband Fensterelement als Dachverglasung

________________________________________________________________________________

01.01.0001 Schrägdachfenster Glasolux Lichtband als Dachverglasung

2-fach verglast, mit werkseitiger Unterkonstruktion in Holzrahmenbauweise

Verglasung:

- Glasaufbau: hochwertige 2-fach Wärmeschutzverglasung

nach DIN 18008-2, Glasstärken und Aufbau nach statischer Erfordernis,

Randverbund als "warme Kante" (zur Minimierung von Kondensatbildung)

- Ug-Wert: ca. 1,05 W/m²K

- Lichtdurchgang (tL): 0.80

- Gesamtenergiedurchgang (g): 0.61

- Schalldämmwert (Verglasung): 39 dB

Profilsystem:

Blendrahmen-, Flügel- und Sprossenprofile aus Aluminium

- thermisch getrennt mit eingegossenem PUR-Kern

- im geschlossenen Erscheinungsbild kein sichtbarer Flügel

- Profilhöhe inklusive Verglasung: 74 mm

- Profilansichtsbreite inklusive Flügel (innen): 40 mm

- Profilansichtsbreite (außen): 50 mm

Öffnungsflügel:

- Hub: 300 bis 750 mm

- Antrieb: 24 Volt / 3A

Unterkonstruktion:

- Unterkonstruktion in Holzrahmenbauweise, die das

Oberlichtfensterelement auf Mindestneigung oder einer

vorgegebenen Neigung neigt. (Unterste Kante 150 mm über

wasserführender Schicht zur Einhaltung der Flachdachrichtlinie)

- mit Verkleidung

Abmessungen:

Größe (B x L): _____x _____ mm

(Lichtes Maß der Bauöffnung)

Lichtbandneigung (in der Länge): _____

Neigungswinkel: ____ Grad

- mögliche Neigungswinkel 15 - 90 Grad

Feldaufteilung (in der Breite):

Anz. Felder: _____ Stück

- mögliche Feldbreiten 260 - 1200 mm

Lüftungsfelder:

Anz. Lüftungsfelder: _____ Stück

Feld-Nr. (z.B. 2,4): _____

- jedes zweite Feld möglich

Höhe der Unterkonstruktion: _____ mm

- mind. 150 mm (unterste Kante / Standard)

Auflagefläche der Unterkonstruktion:

[  ] ist in Breite um _____ Grad geneigt

[  ] ist in der Länge um _____ Grad geneigt

(0 Grad Standard, wenn nichts angegeben wird)

Farbgebung der Aluminiumoberfläche:

Außen: _____

Innen:

- Eloxal E6/EV1 (Naturton) | (nach EURAS: E6/C-0 - Farblos/Natur)

(Standard, falls nichts anderes angegeben)

- RAL-Classic-Farbe nach Wahl des AG