01 Steildachfenster

________________________________________________________________________________

01.01 Steildachfenster Lichtband Fensterelement als Dachverglasung

________________________________________________________________________________

01.01.0001 Steildachfenster Glasolux Lichtband als Dachverglasung

mit System-Eindeckrahmen, 2-fach verglast

Verglasung:

- Glasaufbau: hochwertige 2-fach Wärmeschutzverglasung

nach DIN 18008-2, Glasstärken und Aufbau nach statischer Erfordernis,

Randverbund als "warme Kante" (zur Minimierung von Kondensatbildung)

- Ug-Wert: ca. 1,05 W/m²K

- Lichtdurchgang (tL): 0.80

- Gesamtenergiedurchgang (g): 0.61

- Schalldämmwert (Verglasung): 39 dB

Profilsystem:

Blendrahmen-, Flügel- und Sprossenprofile aus Aluminium

- thermisch getrennt mit eingegossenem PUR-Kern

- im geschlossenen Erscheinungsbild kein sichtbarer Flügel

- Profilhöhe inklusive Verglasung: 74 mm

- Profilansichtsbreite inklusive Flügel (innen): 40 mm

- Profilansichtsbreite (außen): 50 mm

- Uw-Wert: bis zu 1,60 W/m²K (inkl. Verglasung)

Öffnungsflügel:

- Hub: 300 bis 750 mm

- Antrieb: 24 Volt / 3A

Eindeckrahmen:

- System-Eindeckrahmen für Ziegeleindeckung

- Eindeckrahmenhöhe:  80 mm

- Farbe der Schürze: _____

Abmessungen:

Größe (B x H): _____ x _____ mm

(Lichtes Wechselmaß in der Dachneigung)

- mögliche Feldbreiten 260 - 1200 mm

- mögliche Feldlängen 260 - 3500 mm

- max. 3,0 m² (abhängig von der Dachneigung / Einbauort)

Dachneigung:

Neigungswinkel:   Grad

- mögliche Neigungswinkel 15 - 90 Grad

Feldaufteilung (in der Breite):

Anz. Felder:  _____ Stück

- mögliche Feldbreiten 260 - 1200 mm

Lüftungsfelder:

Anz. Lüftungsfelder: _____ Stück

Feld-Nr. (z.B. 2, 4):  _____

- jedes zweite Feld möglich

Eindeckrahmen:

Art der Eindeckung:

- Eindeckrahmenhöhe: _____

- Farbe der Schürze: _____

Farbgebung der Aluminiumoberfläche:

Außen: _____

Innen:

- Eloxal E6/EV1 (Naturton) | (nach EURAS: E6/C-0 - Farblos/Natur)

(Standard, falls nichts anderes angegeben)

- RAL-Classic-Farbe nach Wahl des AG