01 Schrägdachfenster

________________________________________________________________________________

01.01 Schrägdachfenster Lichtband Fensterelement als Dachverglasung

________________________________________________________________________________

01.01.0001 Schrägdachfenster Glasolux Lichtband als Dachverglasung

3-fach verglast, mit werkseitiger Unterkonstruktion in Holzrahmenbauweise

Verglasung:

- Glasaufbau: hochwertige 3-fach Wärmeschutzverglasung

nach DIN 18008-2, Glasstärken und Aufbau nach statischer Erfordernis,

Randverbund als "warme Kante" (zur Minimierung von Kondensatbildung)

- Ug-Wert: ca. 0,5 W/m²K (nach DIN 673)

- Lichtdurchgang (tL): ca. 73 %

- Gesamtenergiedurchgang (g): ca. 53 %

- Schalldämmwert (Verglasung): 39 dB

- Brandverhalten: Klasse B-s1,d2

- Widerstand gegen Windlast: Klasse C4*

- Schlagregendichtheit: Klasse E1200*

- Luftdurchlässigkeit: Klasse 4*

*bis Modulgröße 800x2100 geprüft (+50% bei Schlagregendichtheit und Luftdurchlässigkeit)

Profilsystem:

Blendrahmen-, Flügel- und Sprossenprofile aus Aluminium

- thermisch getrennt mit eingegossenem PUR-Kern

- im geschlossenen Erscheinungsbild kein sichtbarer Flügel

- Profilhöhe inklusive Verglasung: 98 mm

- Profilansichtsbreite inklusive Flügel (innen): 40 mm

- Profilansichtsbreite (außen): 50 mm

Öffnungsflügel:

- Hub: 300 bis 750 mm

- Antrieb: 24 Volt / 3A

Im Rahmen integrierter Kettenantrieb bei 3-fach Verglasung ab 645 mm

Unterkonstruktion:

- Unterkonstruktion in Holzrahmenbauweise, die das

Oberlichtfensterelement auf Mindestneigung oder einer

vorgegebenen Neigung neigt. (Unterste Kante 150 mm über

wasserführender Schicht zur Einhaltung der Flachdachrichtlinie)

- mit Verkleidung

Abmessungen:

Größe (B x L): _____x _____ mm  (Lichtes Maß der Bauöffnung)

Lichtbandneigung (in der Länge): _____

Neigungswinkel: ____ Grad (mögliche Neigungswinkel 15 - 90 Grad)

Feldaufteilung (in der Breite):

Anz. Felder: _____ Stück (mögliche Feldbreiten 260 - 1200 mm)

Lüftungsfelder:

Anz. Lüftungsfelder: _____ Stück

Feld-Nr. (z.B. 2,4): _____

- jedes zweite Feld möglich

Höhe der Unterkonstruktion: _____ mm

- mind. 150 mm (unterste Kante / Standard)

Auflagefläche der Unterkonstruktion:

[  ] ist in Breite um _____ Grad geneigt

[  ] ist in der Länge um _____ Grad geneigt

(0 Grad Standard, wenn nichts angegeben wird)

Farbgebung der Aluminiumoberfläche:

Außen: _____

Innen:

- Eloxal E6/EV1 (Naturton) | (nach EURAS: E6/C-0 - Farblos/Natur)

(Standard, falls nichts anderes angegeben)

- RAL-Classic-Farbe nach Wahl des AG