01 Flachdachfenster rund

______________________________________________________________________________

01.01 Flachdachfenster rund, Festelement

________________________________________________________________________________

01.01.0001 Flachdachfenster rund, Festelement begehbar GLASOLUX SkyVision CIRCULAR, 2-fach Verglasung, Opal-Laminierung

Verglasung:

- Glasaufbau: hochwertige 2-fach Wärmeschutzverglasung nach DIN 18008-2

- Ug-Wert: ca. 1,10 W/m²K

- Lichtdurchgang (tL):  ca. 57 %

- Gesamtenergiedurchgang (g): ca. 35 %

- Schalldämmwert (Verglasung): ca. 34 dB

- Glasdekoration: 115 mm umlaufender, schwarzer Siebdruck als UV-Schutz für den Randverbund

Unterkonstruktion:

- Unterkonstruktion aus organischem Verbundplattenwerkstoff, gefüllt mit Wärmedämmstoff

- Unterkonstruktion außen unbehandelt, innen RAL 9010 (Reinweiß)

- Uw-Wert: ca. 0,97 W/m²K

- Baustoffklasse B nach DIN EN 13501

- Verglasung flächenbündig zur Aluminiumeinfassung

- Farbe Glaseinheit (Aluminiumeinfassung): RAL 7043 (Verkehrsgrau B),

auf Wunsch Farbwahl nach RAL-Classic möglich

- inklusive Befestigungsmaterial für Eindeckmaterial an der Unterkonstruktion

- anschlussfertige Lieferung

- Zugelassene Dachneigung: 0-30 Grad (4 Grad empfohlen)

Abmessungen:

Größe Durchmesser: ______ mm ø (Innendurchmesser / Rohbaulichte)

- min ø 250 mm

- bis max. ø 2000 mm

Höhe der Unterkonstruktion: ______ mm

- 164 mm (Standard)

- Gesamthöhe 210 mm (Standard) bis max. 750 mm