01 Flachdachfenster rund

______________________________________________________________________________

01.01 Flachdachfenster rund, Festelement begehbar

________________________________________________________________________________

01.01.0001 Flachdachfenster rund, Festelement begehbar 
GLASOLUX SkyVision CIRCULAR WALK-ON, 3-fach Verglasung, klar

Verglasung:

- Tragscheibe mit 5 kN/m² Traglast

- Resttragfähigkeit 0,5 h bei ganzer Verkehrslast

- Glasaufbau: hochwertiges 3-fach VSG mit einer 8 mm dicken Deckscheibe nach DIN 18008-5

- Ug-Wert: ca. 0,70 W/m²K

- Lichtdurchgang (tL):  ca. 67 %

- Gesamtenergiedurchgang (g): ca. 48 %

- Schalldämmwert (Verglasung): ca. 34 dB

- Glasdekoration: 115 mm umlaufender, schwarzer Siebdruck als UV-Schutz für den Randverbund

Unterkonstruktion:

- Unterkonstruktion aus organischem Verbundplattenwerkstoff, gefüllt mit Wärmedämmstoff

- Unterkonstruktion außen unbehandelt, innen RAL 9010 (Reinweiß)

- Uw-Wert: ca. 0,87 W/m²K

- Baustoffklasse B nach DIN EN 13501

- Verglasung flächenbündig zur Aluminiumeinfassung

- Farbe Glaseinheit (Aluminiumeinfassung): RAL 7043 (Verkehrsgrau B),

auf Wunsch Farbwahl nach RAL-Classic möglich

- inklusive Befestigungsmaterial für Eindeckmaterial an der Unterkonstruktion

- anschlussfertige Lieferung

- Zugelassene Dachneigung: 0-30 Grad

Abmessungen:

Größe Durchmesser: ______ mm ø

(Innendurchmesser / Rohbaulichte)

- min ø 250 mm

- bis max. ø 2000 mm

Höhe der Unterkonstruktion: ______ mm

- 165 mm (Standard)

- Gesamthöhe 240 mm (Standard) bis max. 750 mm