01 Flachdachfenster

________________________________________________________________________________

01.01 Flachdachfenster motorisches Lüftungselement

________________________________________________________________________________

01.01.0001 Flachdachfenster motorisches Lüftungselement GLASOLUX SkyVision COMFORT, 2-fach Verglasung, klar

Antrieb:

- stufenlos öffenbar

- verdecktliegender Kettenschubantrieb (24 Volt)

- Hub: 300 mm

Verglasung:

- Glasaufbau: hochwertige 2-fach Wärmeschutzverglasung nach DIN 18008-2

- Ug-Wert: ca. 1,1 W/m²K

- Lichtdurchgang (tL): ca. 79 %

- Gesamtenergiedurchgang (g): ca. 59 %

- Schalldämmwert (Verglasung): ca. 34 dB

- Glasdekoration: 115 mm allseitig umlaufender,

schwarzer Siebdruck als UV-Schutz für den Randverbund

Unterkonstruktion:

- Unterkonstruktion aus organischem Verbundplattenwerkstoff, gefüllt mit Wärmedämmstoff

- Unterkonstruktion außen unbehandelt, innen RAL 9010 (Reinweiß)

- Uw-Wert: 0,97 W/m²K

- Baustoffklasse B nach DIN EN 13501

- Verglasung flächenbündig zur Aluminiumeinfassung

- Farbe Glaseinheit (Aluminiumeinfassung): RAL 7043 (Verkehrsgrau B),

auf Wunsch Farbwahl nach RAL-Classic möglich

- inklusive Befestigungsmaterial für Eindeckmaterial an die Unterkonstruktion

- anschlußfertige Lieferung

- Zugelassene Dachneigung: 0-30 Grad (4 Grad empfohlen)

Größe (B x L): _____ x _____ mm (Lichtes Maß der Innenverkleidung)

- bis max. (B x L) 3000 x 1200 mm

- oder bis max. (B x L) 2800 x 1400 mm

- oder bis max. (B x L) 2400 x 1600 mm

Höhe der Unterkonstruktion: _____ mm

- 164 mm (Standard) bis 750 mm

MENGE: _______    EINHEIT: St          EP: _______     GP:  _______