01 Flachdachfenster

________________________________________________________________________________

01.01 Flachdachfenster motorisches Lüftungselement

________________________________________________________________________________

01.01.0001 Flachdachfenster motorisches Lüftungselement GLASOLUX SkyVision COMFORT, 3-fach Verglasung, Opal-Laminierung

Antrieb:

- stufenlos öffenbar

- verdecktliegender Kettenschubantrieb (24 Volt)

- Hub: 300 mm

Verglasung:

- Glasaufbau: hochwertige 3-fach Wärmeschutzverglasung nach DIN 18008-2

- Ug-Wert: ca. 0,7 W/m²K

- Lichtdurchgang (tL): ca. 51 %

- Gesamtenergiedurchgang (g): ca. 30 %

- Opal-Laminierung im Glas als Sichtschutz

- Schalldämmwert (Verglasung): ca. 34 dB

- Glasdekoration: 115 mm allseitig umlaufender,

schwarzer Siebdruck als UV-Schutz für den Randverbund

Unterkonstruktion:

- Unterkonstruktion aus organischem Verbundplatten-

werkstoff, gefüllt mit Wärmedämmstoff

- Unterkonstruktion außen unbehandelt, innen RAL 9010 (Reinweiß)

- Uw-Wert: 0,65 W/m²K

- Baustoffklasse B nach DIN EN 13501

- Verglasung flächenbündig zur Aluminiumeinfassung

- Farbe Glaseinheit (Aluminiumeinfassung): RAL 7043 (Verkehrsgrau B),

auf Wunsch Farbwahl nach RAL-Classic möglich

- inklusive Befestigungsmaterial für Eindeckmaterial an der Unterkonstruktion

- anschlußfertige Lieferung

- Zugelassene Dachneigung: 0-30 Grad (4 Grad empfohlen)

Größe (B x L): .... x .... mm (Lichtes Maß der Innenverkleidung)

- bis max. (B x L) 3000 x 1200 mm

- oder bis max. (B x L) 2800 x 1400 mm

- oder bis max. (B x L) 2400 x 1600 mm

Höhe der Unterkonstruktion: .... mm

- 165 mm (Standard) bis 750 mm

MENGE: ..........    EINHEIT: St          EP: ............    GP: ............