01 Flachdachfenster

______________________________________________________________________________

01.01 Flachdachfenster Festelement begehbar

________________________________________________________________________________

01.01.0001 Flachdachfenster Festelement begehbar GLASOLUX SkyVision WALK-ON, 2-fach Verglasung, klar

Verglasung:

- Tragscheibe mit 5 kN/m² Traglast

- Glasaufbau: hochwertige 2-fach Wärmeschutzverglasung nach DIN 18008-2

- Ug-Wert: ca. 1,30 W/m²K

- Lichtdurchgang (tL): 	ca. 79 %

- Gesamtenergiedurchgang (g): ca. 59 %

- Schalldämmwert (Verglasung): ca. 34 dB

- Glasdekoration: 115 mm allseitig umlaufender, schwarzer Siebdruck als UV-Schutz für den Randverbund

Unterkonstruktion:

- Unterkonstruktion aus organischem Verbundplattenwerkstoff, gefüllt mit Wärmedämmstoff

- Unterkonstruktion außen unbehandelt, innen RAL 9010 (Reinweiß)

- Uw-Wert: ca. 1,06 W/m²K

- Baustoffklasse B nach DIN EN 13501

- Verglasung flächenbündig zur Aluminiumeinfassung

- Farbe Glaseinheit (Aluminiumeinfassung): RAL 7043 (Verkehrsgrau B),

auf Wunsch Farbwahl nach RAL-Classic möglich

- inklusive Befestigungsmaterial für Eindeckmaterial an der Unterkonstruktion

- anschlussfertige Lieferung

- Zugelassene Dachneigung: 0-30 Grad

Abmessungen:

Größe (B x L): ______ x ______ mm

(Lichtes Maß der Innenverkleidung)

- min (B x L) 250 x 250 mm

- bis max. 4 m² (B x L) 2600 x 1200 mm

- oder bis max. (B x L) 2200 x 1400 mm

- oder bis max. (B x L) 2000 x 1600 mm

Höhe der Unterkonstruktion: ______ mm

- 164 mm (Standard) bis max. 750 mm