01 Flachdachfenster

_________________________________________________________________________

01.01 Flachdachfenster Festelement begehbar, rutschsicher
__________________________________________________________________

01.01.0001 Flachdachfenster Festelement GLASOLUX SkyVision WALK-ON, 3-fach Verglasung, klar, rutschsicher

Verglasung:

- Tragscheibe mit 5 kN/m² Traglast

- Glasaufbau: hochwertige 3-fach Wärmeschutzverglasung nach DIN 18008-2

- Ug-Wert: ca. 0,7 W/m²K

- Lichtdurchgang (tL): 	ca. 67 %

- Gesamtenergiedurchgang (g): ca. 48 %

- Schalldämmwert (Verglasung): ca. 34 dB

- Glasdekoration: 115 mm allseitig umlaufender, schwarzer Siebdruck als UV-Schutz für den Randverbund

Unterkonstruktion:

- Unterkonstruktion aus organischem Verbundplattenwerkstoff, gefüllt mit Wärmedämmstoff

- Unterkonstruktion außen unbehandelt, innen RAL 9010 (Reinweiß)

- Uw-Wert: ca. 0,65 W/m²K

- Baustoffklasse B nach DIN EN 13501

- Verglasung flächenbündig zur Aluminiumeinfassung

- Farbe Glaseinheit (Aluminiumeinfassung): RAL 7043 (Verkehrsgrau B), 
  auf Wunsch Farbwahl nach RAL-Classic möglich

- inklusive Befestigungsmaterial für Eindeckmaterial an die Unterkonstruktion

- anschlussfertige Lieferung

- Zugelassene Dachneigung: 0-30 Grad

Abmessungen:

Größe (B x L): ______ x ______ mm 
(Lichtes Maß der Innenverkleidung)

- bis max. (B x L) 2600 x 1200 mm

- oder bis max. (B x L) 2200 x 1400 mm

- oder bis max. (B x L) 2000 x 1600 mm

Höhe der Unterkonstruktion: ______ mm

- 165 mm (Standard) bis max. 750 mm

Rutschsicherheit:

[ __ ] mit Anti-Rutsch (rutschhemmende Oberfläche)
nach der Bewertungsgruppe:

[ __ ] R9

[ __ ] R10

[ __ ] R11 (Standard falls nichts angegeben)

[ __ ] R12

[ __ ] R13